# Załącznik Nr 6

Dostawa autobusu do przewozu uczestników

Warsztatu Terapii Zajęciowej im. św. Józefa w Oleszycach

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Autobus 21 osobowy (20 osób + kierowca) spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”, |  |
| 1.2 | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty: • karty gwarancyjne • książki serwisowe • instrukcje obsługi • dokumentację techniczną do rejestracji pojazdu jako autobus |  |
| II. | PODWOZIE I ZABUDOWA AUTOBUSOWA |  |
| 2.1 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym o mocy min. 120 kW |  |
| 2.2 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia/nadwozia 2020. |  |
| 2.3 | Napęd na oś tylną przekazywany przez min. 6 stopniową skrzynię biegów. Napędzana oś wyposażona w podwójne koła. |  |
| 2.4 | Pojazd wyposażony w silnik spełniający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) min. Euro 6 |  |
| 2.5 | Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane w pojeździe, W przypadku zamontowania na poszczególnych osiach pojazdu dwóch różnych typów ogumienia (rzeźba bieżnika) wymagane 2 koła zapasowe, po jednym dla każdego z typów ogumienia. |  |
| 2.6 | Lusterka zewnętrzne elektryczne, ogrzewane |  |
| 2.7 | Drzwi przednie prawe i lewe z szybami elektrycznymi, drzwi tylne z szybami |  |
| 2.8 | Centralny zamek na pilota z możliwością uruchamiania od wewnątrz |  |
| 2.9 | Pojazd wyposażony w systemy zwiększające bezpieczeństwo: - ESP, ABS, ASR, EDS; - Ostrzeżenie dźwiękowe i świetlne o niezapiętych pasach; - Kierownica wielofunkcyjna; - Poduszka powietrzna kierowcy - tempomat i ogranicznik prędkości do 100 km/h - minimum 3 punktowe pasy bezpieczeństwa; - Immobiliser; - Światła do jazdy dziennej - klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna |  |
| IV. | INNE |  |
| 4.1 | Gwarancja całopojazdowa bez limitu kilometrów - min. 12 miesięcy. |  |

Prawą stronę tabeli wypełnia Wykonawca i stosuje słowa „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA”. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „NIE SPEŁNIA” lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)